## Slide 1
CARLAを活用してルールベースADシステムの
未走行道路における仮想評価方策について
2025/10/2

## Slide 2
CARLAシミュレータは生成AIによるADシステムだけでなく、ルールベースのADシステムの開発、評価が実行できるツールである
2017年にCARLAが公表された以降、主に車載生成AI開発や評価に利用され、特に各社、各機関のシステムのベンチマーク基盤になっている
ルールベースのADシステムへの適用例の公表は見つからない
道路環境情報は走行画像から抽出したものでHD-MAPや衛星画像の利用について可能性があるとされている
光庭は2017年以降、OEMのFOTのデータ採取代行を行っており、社内内部では Reverse Simulation等の仮想化対応を実施てきた
光庭は、従来よりグローバルなナビゲーションデータのオーサリングシステムの開発やオーサリング運用を担ってきており、ナビデータの知見を蓄えてきている
HD-MAPの利用によるルールベースのADシステムの商品化が行われたが、HD-MAPの作成費用、工期などから普及せず代替手段が模索されてきている
ナビデータが道路中心線データであることに対し、HD-MAPは道路に関わるジオメトリを高精度に表現したものであるが、メインで使用されるのはレーン中心線であることから、DGM（道路中心線データからレーン中心線データに「変換したもの）が検討された
社内調査項目
研究院におけるCARLA活用の状況（どのような機能が実現されているのか）
研究院でのReverse Simulationの内容（そのような入力から、どのようなコンテンツが生成されたか！）
Reverse Simulationの変換ツールが存在しているか
3Dメッシュデータ生成ツールが存在するか
駐車場アプリにおける仮想評価の内容調査
次ページの に注力する

## Slide 3
ナビデータ/衛星画像/その他
道路形状、車線、信号、POI等
OpenDRIVE（.xodr）
標準化道路モデル形式
CARLAセットアップ
３Dメッシュ
景観
カメラ
(RGB深度)
LiDAR
/DVS
変換
インポート
外部操作
デバイス接続
ステアリング
アクセル
ブレーキ
評価仕様設定
仮想空間
走行
走行ログ
センサー出力
評価
経路計画
信号・標識遵守
車両・歩行者との
相互作用
運転スタイルの調整
BehaviorAgent
CARLA内で Actor（車両・歩行者・障害物など）を評価用に動かすサンプル
TrafficManager
直進・加減速・停止（基本挙動）
交差点での右左折
歩行者の横断
車線変更や追い越し
障害物回避（静止車両や飛び出し歩行者）
Examples ディレクトリ
1. manual_control.py
  車両を手動（キーボードやジョイスティック）で動かすサンプル。
  カメラやセンサーのアタッチ例も含まれる。
2.automatic_control.py
  車両を自動でWaypointに沿って走行させるサンプル。
  簡易的な「自動運転」挙動を確認できる。
3.spawn_npc.py
  複数のNPC車両や歩行者を自動生成し、トラフィックマネージャ（TrafficManager）で制御する例。
  大規模な交通シナリオを作るときの基本。
4.dynamic_weather.py
  環境条件を時間経過で変化させるサンプル。
  評価用に「天候 × Actorの挙動」のパターンを作るときに役立つ。
車両台数、歩行者数、2輪車数など
衛星画像
Street View
CARLA Leaderboard /
ScenarioRunner で評価
対象エリアの仮想環境をCARLAの
Townとして再現することになる
インポート

## Slide 4
Action Plan
CARLAモジュールをダウンロードして、全ての機能を確認すること
ナビデータ/衛星画像からOpenDrive変換前データ作成や該当路線内の3Dメッシュを作成
 | 交差点１ |  |  | 交差点2 |  |  | 交差点X |  | 
DGM only |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DGM+Satellite |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DGM+Satellite＋3Dmesh1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
DGM+Satellite＋3Dmesh2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
車両台数、歩行者
車両台数、歩行者
Driving Score